Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества

многоквартирного жилого дома по адресу:

Томская область, г. Томск

Ул. Интернационалистов, д. 8, (п.4).

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области на 2014 – 2043 годы» |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» |
| 3 | Месторасположение объекта. Количество выполняемых работ. | Томская область, город Томск, ул. Интернационалистов, д.8 Томская область, город Томск, ул. Интернационалистов, д.8 (п.4) (9 остановок) |
| 4 | Цели исполнения результатов работ | 4.1. Обеспечение нормативных эксплуатационных показателей многоквартирного дома |
| 5 | Виды выполняемых работ | 5.1. Замена лифтового оборудования пассажирских лифтов |
| 6 | Условия выполнения работ | 6.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляется в условиях эксплуатируемого жилого дома. 6.2. Подрядчик обязан уведомить заказчика о готовности к началу работ, сдаче приемки скрытых и выполненных работ. 6.3. До начала работ Подрядчик обязан: - порядок выполнения работ; - места кратковременного складирования оборудования; - порядок и время транспортировки оборудования; - порядок ограждения зоны выполняемых работ 6.4. Подрядчик обязан обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности и других строительных норм, и правил. 6.5. Подрядчик обязан назначить ответственного за производством работ. Копию приказа предоставить Заказчику. 6.6 Заказчик назначает уполномоченное лицо (представителя заказчика) для выполнения задач, определённых договором и осуществления строительного контроля и технического надзора за выполнением работ. |
| 7 | Общие требования к выполнению работ | 7.1. Работы выполнить в соответствии с согласованной и утвержденной технической документацией и сметой. 7.2. Качество работ и технология их выполнения должна соответствовать положениям строительных норм и правил по видам работ, заявленным в ведомости объемов работ. Выполнение работ по замене лифтового оборудования пассажирских лифтов следует производить в соответствии с требованиями, установленными: - ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" (Вместе с "Требованиями...", "Перечнем устройств безопасности лифта, подлежащих обязательной сертификации", "Содержанием и применением схем подтверждения соответствия лифта...") (Утвержден в г. Санкт-Петербурге 18.10.2011 Решением 824 Комиссии Таможенного союза) - "ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998). Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 41-ст); -"ГОСТ Р 53782-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию" (утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 43-ст) -"ГОСТ 22845-85. Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 11.07.1985 N 117); -"ГОСТ 22011-95. Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 15.02.1996 N 68). Выполнение работ по ремонту машинного помещения и лифтовой шахты производить в соответствии с требованиями к функциональным и техническим характеристикам отделочных материалов (Приложение № 2 к Техническому заданию). Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ , устанавливаются Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации об охране труда. - При производстве строительно-монтажных работ Подрядчик должен соблюдать требования Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», "ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 N 875), а также Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. -Выполнение строительно-монтажных работ следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862); - Ответственности за соблюдение норм и правил техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении работ на объекте возлагается на Подрядчика. Безопасность результата работ определяется предоставлением Заказчику зарегистрированной в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.04.2013 N 76 "Об утверждении Положения о регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза" органе по сертификации, включенном в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза или уполномоченными органами государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства, декларации о соответствии лифта требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов». К демонтажным работам Подрядчику разрешается приступить при наличии поставленного комплекта исправного оборудования, материалов, оснастки и других устройств, необходимых для выполнения монтажных работ, после предоставления Заказчику: - 1) технической документации на лифт на русском языке, в составе и количестве экземпляров, определенном пунктом 9.4 раздела 9"ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998). Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 41-ст). В комплект технической документации лифта входят: паспорт лифта; копия сертификата на лифт, а также на противопожарные двери, копия сертификата на узлы безопасности (при их наличии); монтажный чертеж (установочный чертеж), содержащий сведения и размеры, необходимые для проверки соответствия установки лифта требованиям настоящего стандарта. - 2) документ о приеме Подрядчиком оборудования. Замена лифта выполняется в многоквартирном жилом доме без отселения жильцов. В соответствии с "ГОСТ 22845-85. Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 11.07.1985 N 117) перед началом выполнения работ должны быть согласованы: -порядок выполнения монтажных работ; -места кратковременного складирования оборудования; -порядок (время доставки) транспортировки лифтового оборудования к месту монтажа; -порядок ограждения зоны выполнения монтажных работ на каждой этажной площадке дома; -использование действующего подъемно-транспортного оборудования; -порядок выполнения сварочных и других огнеопасных работ (при необходимости); -порядок информирования жильцов дома о сроках выполнения работ. Заменяемый лифт должен соответствовать требованиям к функциональным и техническим характеристикам лифта пассажирского: Место расположения шахты лифта – внутри здания. Тип шахты – железобетонная (кирпичная). Размеры существующей шахты лифта: Ширина -1550мм, Глубина 1700мм. высота верхнего этажа -3500 мм; Глубина приямка – 1300 мм. Количество обслуживаемых этажей – 9 Номинальная грузоподъемность, кг – не более 400; Количество пассажиров – не более 5; Скорость движения, м/сек- не более 1,0; Кабина лифта: Конструкция дверей кабины – автоматические, раздвижные; Тип кабины - непроходная; Размеры дверей (±5мм): Ширина – 700 мм; Высота – 2000 мм; Тип отделки кабины - металлические панели, окрашенные; Пол – линолеум; Аппараты и опции кабины – панель управления в виде колонны, плоская, кнопки управления с подсветкой; сигнализация: дисплей 7-сегментный. Двери: Требования к огнестойкости дверей шахты – Е30; Габаритные размеры (±5мм): Ширина – 700 мм Высота – 2000мм Тип дверей - автоматический; Панели дверей кабины – металлические панели, окрашенные; Панели дверей шахты - металлические панели, окрашенные; Вызывные аппараты - металлические, окрашенные. Дополнительная информация: Тип привода – двухскоростной привод; Лебедка – с вертикальным расположением оси двигателя с естественной смазкой червячной пары и неограниченным временем работы в режиме ревизия, станция управления с микропроцессорными устройствами, грузовзвешивающее устройство, безредукторный привод дверей кабины с частотным регулятором. Источник питания: напряжение 3 фазное, 380V, частота 50Гц. К монтажным работам Подрядчику разрешается приступить после демонтажа оборудования. Поэтапный демонтаж дверей шахты. К выполнению пуско-наладочных работ Подрядчику разрешается приступить после подписания Заказчиком: - акта готовности лифта к производству пуско-наладочных работ, составленного по форме Приложения 5 "ГОСТ 22845-85. Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 11.07.1985 N 117). После окончания демонтажных, монтажных, общестроительных и пуско-наладочных работ Подрядчик обязан приступить к вводу лифта в эксплуатацию. Подтверждение соответствия и ввод смонтированного лифта в эксплуатацию осуществляется в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 011/2011 (см. ст.6). Подрядчик обеспечивает организацию проведения оценки соответствия и оформляет декларацию о соответствии лифта требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011, с последующей регистрацией в реестре деклараций о соответствии оформленных по единой форме. |
| 8 | Сроки выполнения работ | 8.1.До 30.03.2015года. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предварительно письменно согласовав сроки выполнения работ с заказчиком. |
| 9 | Требования к сроку предоставления гарантий качества работ | 9.1 Гарантийный срок на выполненные работы не менее 5-ти лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2). Подрядчик смонтировавший лифт гарантирует соответствие лифта требованиям технической документации на монтаж и нормальную работу лифта в части, относящейся к его монтажу, при соблюдении владельцем условий эксплуатации. В течение гарантийного срока, Подрядчик обязан за свой счет устранить все дефекты (недостатки, недоделки), допущенные в процессе выполнения работ по демонтажу, монтажу и пуско-наладочным работам по замене лифта, в том числе на примененные строительные материалы, изделия. |
| 10 | Перечень документов, подтверждающих соответствие работ, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам. | 10.1. Техническая документация на лифтовое оборудование на русском языке в составе и количестве экземпляров, определенном пунктом 9.3 раздела 9"ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998). Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 41-ст); 10.2. Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2); 10.3. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3); 10.4. Акт полного технического освидетельствования на лифт, составленный по форме Приложения «А» "ГОСТ Р 53782-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию" (утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 43-ст); 10.5. Заключение по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы требованиям безопасности согласно п. 5 ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. «Безопасность лифтов" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 824); 10.6. Паспорт лифта, составленный по форме Приложения «ДБ» "ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998). Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 41-ст); 10.7 Декларация о соответствии лифта действующим требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»; 10.8. Акт приёмки лифта в эксплуатацию, по форме Приложения А ГОСТ Р 55969-2014 «Лифты. Ввод в эксплуатацию» ( утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.03.2014 N 98-ст); 10.9. Договор страхования гражданской ответственности лифта, согласно ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». |
| 11 | Требования по энергетической эффективности товаров, применяемых при выполнении работ. | 11.1 Поставляемый лифт должен иметь класс энергетической эффективности не ниже В. На этикетке поставляемого лифта производителем указывается класс энергетической эффективности лифта. Основание: Приказ Минпромторга РФ от 07.09.2010 N 769 "О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку" и "ГОСТ Р 54764-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты и эскалаторы. Энергетическая эффективность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2011 N 952-ст). |
| 12 | Порядок сдачи и приемки выполненных работ | 12.1 Работа считается выполненной после предъявления Подрядчиком всех документов, перечисленных в п.10 Технического задания, счета или счета – фактуры, Акта выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. |
| 13 | Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ | 13.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора. Все выполняемые работы должны соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к работам такого рода. |
| 14 | Иные требования | 14.1. Исполнитель несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 14.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке согласно договора. 14.3. Отсканированный окончательный комплект исполнительной документации Исполнитель передает Заказчику на диске. |

Приложение 1 к Техническому заданию

| Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов |
| --- |
| (наименование стройки) |
| Замена лифтового оборудования в многоэтажных жилых домах по адресу: город Томск, ул. Интернационалистов, д. 8 (п.4) (9 остановок) |
| (наименование объекта) |
| Замена пассажирских лифтов на 9 (девять) остановок. |
| (наименование выполняемых работ) |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ |
| Условия производства работ: Работы выполняются в жилом здании, без расселения жильцов. Коэффициент стесненности не применяется. |
| № п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования | Единица измерения | Объем работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Демонтаж |  |  |
| 1 | Лифт пассажирский со скоростью движения кабины 0,71м/с грузоподъемностью 320 кг, количество остановок 9. | 1 лифт | 1 |
|  | Монтаж |  |  |
| 2 | Лифт пассажирский со скоростью движения кабины 1 м/с; грузоподъемность 400 кг; количество остановок 9 . | 1 лифт | 1 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |
| 3 | Лифт пассажирский на 9остановок, грузоподъемность до 400 кг, скорость движения кабины 1 м/с, | 1 лифт | 1 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 4 | Ремонт машинного помещения и приямка лифта (покраска). Подливка чистого пола в машинном помещении и в приямке лифта | 1лифт | 1 |

Составил:

Начальник отдела       __________________Гиззатуллин В.А.

Приложение 2 к Техническому заданию

Требования к функциональным и техническим характеристикам материалов и оборудования.

| № п/п | Наименование | Качественные характеристики материалов и оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Краска водоэмульсионная | Состав водоэмульсионной краски: латекс, загуститель, наполнители, антисептик. Вязкость водоэмульсионной краски должна равняться в среднем 40-45. Цвет – светлых тонов оттенков белого цвета. Краска должна иметь сертификаты качества (соответствия). |
| 2 | Краски | Краски цветные готовые к применению, характеризуются износостойкостью, стойкостью к механическим повреждениям, влаге, моющим средствам, атмосферным воздействиям, перепадам температур. Краска должна соответствовать ТР ПБ, иметь сертификат качества (соответствия). Цвет : Пол – оттенков жёлто-коричневого цветов Стены – светлых тонов оттенков голубого цвета |
| 3 | Раствор готовый кладочный, цементный | Раствор должен быть цементно-известковый марки 150, по средней плотности должен быть тяжелый или легкий; по применяемым вяжущим должен быть простой, состав раствора по объему (цемент: известь: песок) 1:0,2:0,3 или 1:0,4:0,45 или 1:0,5:0,55; расход цемента, кг на 1м 3 песка (раствора) : 250 или 255.Растворная смесь должна иметь документ о качестве. |
| 4. | Лифт | Номинальная грузоподъемность, кг – не более 400; Количество пассажиров – не более 5; Скорость движения, м/сек- не более 1,0; Кабина лифта: Конструкция дверей кабины – автоматические, раздвижные; Тип кабины - непроходная; Размеры дверей (±5мм): Ширина – 700 мм; Высота – 2000 мм; Тип отделки кабины - металлические панели, окрашенные; Пол – линолеум; Аппараты и опции кабины – панель управления в виде колонны, плоская, кнопки управления с подсветкой; сигнализация: дисплей 7-сегментный. Двери: Требования к огнестойкости дверей шахты – Е30; Габаритные размеры (±5мм): Ширина – 700 мм Высота – 2000мм Тип дверей - автоматический; Панели дверей кабины – металлические панели, окрашенные; Панели дверей шахты - металлические панели, окрашенные; Вызывные аппараты - металлические, окрашенные . Дополнительная информация: Тип привода – двухскоростной привод; Лебедка – с вертикальным расположением оси двигателя с естественной смазкой червячной пары и неограниченным временем работы в режиме ревизия, станция управления с микропроцессорными устройствами, грузовзвешивающее устройство, безредукторный привод дверей кабины с частотным регулятором. Источник питания: напряжение 3 фазное, 380V, частота 50Гц. |

Приложение 3 к Техническому заданию

Объект: г. Томск, ул. Интернационалистов, д. 8, (п. 4)

Дефектная ведомость

|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № |  |  |  |
| на замену лифтового оборудования пассажирского лифта на 9 остановок |
| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 1 | Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 | 1 шт. | 1 |  |
| 2 | Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг с заменой порога кабины лифта | 1 кабина | 1 |  |
| 3 | Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг | 1 дверь | 9 |  |
| 4 | Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, одиночная работа | 1 система управления | 1 |  |
| 5 | Замена тягового каната | 1 канат | 3 |  |
| 6 | Замена устройства стяжки канатов | 1 устройство | 1 |  |
| 7 | Замена ограничителя скорости | 1 ограничитель | 1 |  |
| 8 | Замена каната ограничителя скорости | 1 канат | 1 |  |
| 9 | Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости | 1 устройство | 1 |  |
| 10 | Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 | 1 устройство | 1 |  |
| 11 | Замена балки дверей кабины | 1 балка | 1 |  |
| 12 | Замена металлического каркаса кабины | 1 каркас | 1 |  |
| 13 | Замена противовеса при подвеске: трехканатной | 1 противовес | 1 |  |
| 14 | Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м | 1 направляющая длиной 2 м | 4 |  |
| 15 | На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01 | 2 м высоты подъема | 10 |  |
| 16 | Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м | 1 направляющая длиной 2 м | 4 |  |
| 17 | На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-03 | 2 м высоты подъема | 10 |  |
| 18 | Установка поручня в кабине | 1 п.м | 0.9 |  |
| 19 | Балансировка системы «кабина-противовес» | 1 система | 1 |  |
|  | Стоимость оборудования |  |  |  |
| 20 | Лифт пассажирский , г/п 400 кг (741532:3,66=20260,37) | шт. | 1 |  |
|  | Демонтаж и монтаж обрамления дверей шахты |  |  |  |
| 21 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0.42 |  |
| 22 | Обрамление проемов угловой сталью (обрамление дверей) | 1 т | 0.206 |  |
| 23 | (Исключить) Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп | т | -0.0103 |  |
| 24 | (Искючить) Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп | т | -0.20188 |  |
| 25 | Обрамление проемов угловой сталью (монаж порогов) | 1 т | 0.055 |  |
| 26 | [Исключить] Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп | т | -0.0028 |  |
| 27 | [Исключить] Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп | т | -0.0539 |  |
| 28 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (порог) | т | 0.055 |  |
|  | Замена освещения шахты и машинного помещения |  |  |  |
| 29 | Замена электропроводки освещения шахты | 1 этаж | 9 |  |
| 30 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.033 |  |
| 31 | Светильники НББ 61-60 | шт. | 7 |  |
| 32 | Лампа энергосберегающая TOSHIBA 11W/3U E27 | шт. | 7 |  |
| 33 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.02 |  |
| 34 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки (по 2 в МП) | шт. | 2 |  |
| 35 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.02 |  |
| 36 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом (по1 в шахте и 1в МП) | шт. | 2 |  |
| 37 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.11 |  |
| 38 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм (в МП) | м | 11 |  |
| 39 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0.11 |  |
| 40 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x1,5 мм2 с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПХВ композиций пониженной жароопасности | 1000м | 0.005 |  |
| 41 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый | 100 шт. | 0.02 |  |
| 42 | Светильник накладной "КВАДРАТ" 2хЕ27 IP67 ES8016 (в МП) (347/1,18/5,04=58,35) | шт | 2 |  |
| 43 | Лампа энергосберегающая TOSHIBA 18W/3U E27 | шт. | 4 |  |
| 44 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 | 100 м | 0.49 |  |
| 45 | Сталь полосовая 25х4 мм, кипящая | т | 0.038 |  |
|  | Замена элементов диспетчеризации лифтового оборудования |  |  |
| 46 | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных | 100 м | 0.06 |  |
| 47 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 (от клемного устройства до магнитного пускателя, с магнитного пускателя до автомотического выключателя силовой цепи) | 1000 м | 0.006 |  |
| 48 | Прибор или аппарат (Установка магнитного пускателя) | 1 шт. | 1 |  |
| 49 | Магнитный пускатель (550*4,8% :3,66=157,49) | шт | 1 |  |
| 50 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (установка лифтового блока0 | 1 шт. | 1 |  |
| 51 | Лифтовой блок (для контроля за работой лифта и передачи информации на диспетчерский пульт) (4500*4,8% :3,66=1288,52) | шт | 1 |  |
| 52 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником (подключение монтажного комплекта ЛБ) | 100 концов жил | 0.09 |  |
| 53 | Монтажный комплект (250*4,8% :3,66=71,58) |  | 1 |  |
| 54 | Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной (охрана МП) | 100 м провода | 0.07 |  |
| 55 | Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией | 1000 м | 0.007 |  |
| 56 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (датчик охраны МП) | 1 шт. | 1 |  |
| 57 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (установка модуля грозозащиты) | 1 шт. | 1 |  |
|  | Полное техническое освидетельствоваание лифтов |  |  |  |
| 58 | Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки | 1 лифт | 1 |  |
| 59 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01 | 1 остановка | 7 |  |
|  | Составил: _____________________ // |  |  |  |
|  | Проверил: _____________________ // |  |  |  |

|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № |  |  |  |
| на замену электрических сетей электрооборудования пассажирского лифта на 9 остановок |
| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Замена электрических сетей для питания электрооборудования лифта |  |  |
| 1 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.06 |  |
| 2 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x40 мм | м | 6 |  |
| 3 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0.06 |  |
| 4 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 0.06 |  |
| 5 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 3, сечение провода до 35 мм2 | 100 м трубок | 0.3 |  |
| 6 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм | м | 30 |  |
| 7 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x1,5 мм2 с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПХВ композиций пониженной жароопасности | 1000м | 0.036 |  |
| 8 | Кабель силовой ВВГнг-LS 5x6 мм2 с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПХВ композиций пониженной жароопасности | 1000м | 0.036 |  |
|  | Составил: _____________________ // |  |  |  |
|  | Проверил: _____________________ // |  |  |  |
|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № |  |  |  |
| пусконаладочные работы после замены лифтового оборудования на 9 остановок |
| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 1 | Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами | 1 лифт | 1 |  |
| 2 | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01 | 1 остановка | -1 |  |
|  | Составил: _____________________ // |  |  |  |
|  | Проверил: _____________________ // |  |  |  |
|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № |  |  |  |
| экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта |  |  |
| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Экспертиза (регистрация) декларации соответствии лифта |  |  |  |
| 1 | Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта | 1 лифт | 1 |  |
|  | Составил: _____________________ // |  |  |  |
|  | Проверил: _____________________ // |  |  |  |
|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № |  |  |  |
| общестроительные работы при замене лифтового оборудования пассажирского лифта на 9 остановок |
| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ремонт машинного помещения |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.0163 |  |
| 2 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | 1 м2 проема | 1.63 |  |
| 3 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900x2100 мм | шт. | 1 |  |
| 4 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.13 |  |
| 5 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.27 |  |
| 6 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.12 |  |
|  | Ремонт приямка шахты лифта |  |  |  |
| 7 | Разборка: железобетонных фундаментов | 1 м3 | 0.06 |  |
| 8 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.026 |  |
| 9 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (пол приямка) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.026 |  |
| 10 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.085 |  |
|  | Составил: _____________________ // |  |  |  |
|  | Проверил: _____________________ // |  |  |  |