Приложение №2

к договору от_____ №________

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной

системы теплоснабжения многоквартирного  дома по адресу:

Томская область, г. Томск , ул. Белинского,86

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 11 | Основание для выполнения работ | 1.1. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области на 2014 – 2043 годы» |
| 22 | Заказчик | 2.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» |
| 3 | Месторасположение объекта , характеристика объекта | 3.1 г. Томск, ул. Белинского, д.86 , 1992 года постройки ,кирпичный , 9-ти этажный , 3-х подъездный. |
| 44 | Цели исполнения результатов работ | 4.1. Обеспечение нормативных эксплуатационных показателей многоквартирного дома |
| 55 | Виды выполняемых работ | 5.1. Капитальный ремонт: - внутридомовой инженерной системы теплоснабжения . |
| 56 | Условия выполнения работ | 6.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляется в условиях эксплуатируемого жилого дома. 6.2. Подрядчик обязан уведомить заказчика о готовности к началу работ, сдаче приемки скрытых и выполненных работ. 6.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 6.3.1 Подрядчик, при планируемых отключениях холодной, горячей воды и отоплении, обязан заблаговременно оповестить жителей дома о предстоящем отключении с указанием точных сроков и продолжительности отключения, путем развешивания объявлений, либо индивидуально письменно или устно. 6.4. Подрядчик обязан при выполнении работ по капитальному ремонту обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности и других строительных норм, правил и СНиП. 6.5. Подрядчик обязан назначить ответственного за производством работ. Копию приказа предоставить Заказчику. 6.6 Заказчик назначает уполномоченное лицо (Представителя заказчика) для выполнения задач, определённых договором . |
| 77 | Общие требования к выполнению работ | 7.1. Работы выполнить в соответствии с СОГЛАСОВАННОЙ И УТВЕРЖДЁННОЙ технической документацией и сметой. 7.2. Работы выполнить в соответствии с действующими требованиями , СНиП 2.04.01-85, СНиП 3.05.01-85 ( СП 73 13330 2012), СП 40-101-96, ВСН 48-96. 7.3. Обеспечить соответствие применяемых при капитальном ремонте строительных материалов государственным стандартам, техническим характеристикам Приложения 1.1 к техническому заданию. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество/соответствие и разрешены для применения в жилом доме. Соответствовать требованиям пожарной безопасности. 7.4. Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, ВСН,с учетом требований Федерального закона от 23.11.2009 г.№261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и других нормативно-технических документов Российской Федерации. 7.5. До начала работ в обязательном порядке предоставить Заказчику паспорта на оборудование, сертификаты качества и соответствия. |
| 88 | Требования по выполнению сопутствующих работ | 8.1. Обеспечить согласование и приемку скрытых и выполненных работ с Заказчиком и представителем технического надзора. Оформить акты на скрытые работы. Оформить фото фиксацию скрытых работ и основных этапов работ. 8.2.Обеспечить ежедневный вывоз строительного мусора . Предусмотреть: контейнер для строительного мусора. |
| 99 | Порядок (последовательность, этапы) выполненных работ | 9.1. До начала работ предоставить график производства работ, в ходе проведения работ соблюдать график и вести журнал производства работ прошитый, пронумерованный. 9.2. Соблюдать график предъявления результатов выполненных работ. Технология выполнения работ согласно плану-графику. |
| 110 | Требования по объему гарантий качества работ | 10.1. Гарантийный срок на выполненные работы 5 лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2). 10.2. Исполнитель производит за свой счет в полном объеме устранение всех выявленных при приемке работ недостатков, а также недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации. |
| 111 | Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ | 11.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора. |
| 112 | Иные требования | 12.1. Исполнитель несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 12.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке согласно договора. 12.3. Окончательный подписанный комплект исполнительной документации Исполнитель передает Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и отсканированный на диске. |
| 113 | Срок выполнения работ | 13.1.Согласно условиям договора. |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Директор __________________ С.В.Световец | _______________________ |

Приложение 2.1 к Техническому заданию

Требования к функциональным и техническим характеристикам основных материалов.

| № п/п | Наименование | Технические, функциональные и качественные характеристики материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трубы стальные водогазопроводные | ГОСТ 3262-75 |
| 2 | Трубы стальные водогазопроводные | ГОСТ 10704-91 |
| 3 | Краны шаровые стальные | Материал: Шар- нержавеющая сталь. Корпус крана –углеродистая сталь.Tmax =200 град.С , максимальное давление 25 бар. |
| 4. | Краны шаровые 3/4 | Материал: никелированная латунь. Рабочее давление – 10 бар. Рабочая температура от – 20 до + 150 град.С |
| 5 | Кран шаровый со сгоном прямой 3/4 | Материал: никелированная латунь. Рабочее давление – 10 бар. Рабочая температура от – 20 до + 150 град |
| 6 | Радиаторы алюминиевые 500/100 | Теплоотдача 1-й секции, 181 Вт. |
| 7 | Двухходовые седельные регулирующие клапана с электроприводом Ду32 | Кvs=16 m3/h |
| 8 | Теплоизоляция. Трубки из вспененного полиэтилена | Тmax = 95 град.С. |