Приложение 1

к договору от _______ № ______

Техническое задание

на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества   многоквартирного дома по адресу:

г. Томск ,ул. Первомайская,63/2

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области на 2014 – 2043 годы» |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» |
| 3 | Месторасположение объекта. | Томская область, г.Томск , ул.Первомайская,63/2 |
| 4 | Цели исполнения результатов работ | 4.1.Приведение инженерных систем многоквартирного дома в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим нормам и правилам. |
| 5 | Стадийность проектирования | 5.1.В одну стадию – «Рабочий проект». 5.2.Документация должна быть согласована с СП «Тепловая инспекция и Энергоаудит» ОАО «ТомскРСТ». ОАО«Томскводоканал»,обслуживающей организацией ,Заказчиком. |
| 6 | Вид строительства | 6.1.Капитальный ремонт многоквартирного дома. |
| 7 | Виды выполняемых работ | 7.1.Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутренней инженерной системы теплоснабжения, установка узла управления и регулирования системы теплоснабжения , ремонт систем холодного и горячего водоснабжения.(Разработка новых технологических решений.) |
| 8 | Характеристики здания и технико-экономические показатели | 8.1.Многоквартирный жилой дом, кирпичный ,5-ти этажный , 2-х подъездный,1975 года постройки, строительный объем здания – 15 704 м3. Объем ремонтируемого помещения ИТП 580 м3. Теплоснабжение осуществляется от наружной сети по температурному графику 95/70 град.С.. Горячее водоснабжение осуществляется по открытой схеме. Холодное водоснабжение осуществляется от городской водопроводной сети. |
| 9 | Основные требования к выполнению работ | 9.1При разработке проектно – сметной документации 9.1.1. Использовать оборудование и комплектующие изделия российского производства.При отсутствии качественных отечественных комплектующих допустимо применение изделий зарубежных производителей. 9.1.2.При проектировании руководствоваться СП 61.13330.2012,СП 124.13330.2012,СП41-101-95, СанПиН 2.1.4.2496-09,СНиП 3.05.01-85*,СНиП 2.04.01-85* ,а также параметрами выданными СП «Тепловая инспекция и Энергоаудит» ОАО «ТомскРСТ». 9.1.3. Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, ВСН, с учетом требовании Федерального закона от 23.11.2009 г.№261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и других нормативно-технических документов Российской Федерации. 9.1.4 На тепловом узле управления предусмотреть автоматическую регулировку температуры теплоносителя в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха с контролем температуры теплоносителя в обратном трубопроводе. Автоматизированный тепловой узел разработать для присоединения системы отопления по зависимой схеме и закрытой схемой ГВС с подготовкой воды в пластинчатом теплообменнике. 9.1.5. Предусмотреть систему отопления с нижней разводкой , расположение трубопроводов и отопительных приборов при проектировании максимально приблизить к существующим для исключения пробивки дополнительных отверстий в межэтажных перекрытиях и стенах (перегородках). 9.1.6. На подводках к отопительным приборам установить запорно- регулирующую арматуру. 9.1.7. В качестве отопительных приборов принять алюминиевые секционные радиаторы. Выпуск воздуха из системы отопления предусмотреть через ручные воздухоотводчики на приборах отопления. Магистрали и «подводку» к отопительным приборам запроектировать из стальных водогазопроводных труб. 9.1.8 Внутренние системы холодного и горячего водоснабжения запроектировать из стальных оцинкованных труб . Полотенцесушители запроектировать П- образные от системы горячего водоснабжения из оцинкованных труб. |
| 10 | Состав и содержание рабочей документации | 10.1 Обмерные работы. 10.2.Рабочая документация: -расчет клапанов,подбор насосов - расчет объемов водопотребления - общие данные - план подвала - планы этажей - схема магистральных трубопроводов, узлов присоединения стояков - схемы стояков ,узлы - план помещения с узлом управления системы теплоснабжения - монтажная и принципиальная схемы теплового узла - обоснование выбора водоподогревателя -аксонометрическая схема обвязки водоподогревателя ГВС - ведомость демонтажных работ - ведомость объемов сопутствующих работ - спецификация материалов и оборудования 10.2.1 Рабочая документация предоставляется двумя альбомом ; - внутренняя система теплоснабжения и узел управления системы теплонабжения с пластинчатым водоподогревателем . - внутренние системы холодного и горячего водоснабжения. 10.2.2.Подрядчик должен в составе пояснительной записки предоставить перечень материалов и оборудования используемых в данной проектной документации с указанием технических характеристик , при ссылке на товарный знак необходимо указать показатели эквивалентности предлагаемых к использованию при выполнении работ материалов и оборудования с указанием максимальных и (или) минимальных значений и показателей , значения которых не могут меняться. 10.3.Сметная документация предоставляется раздельно на каждый вид работ: замена внутренней системы теплоснабжения и на установку узла управления и регулирования системы теплоснабжения , на замену систем холодного и горячего водоснабжения. 10.3.2. Сметные расчеты выполнить базисно-индексным методом на основании ФСНБ по состоянию на 3 квартал 2015 года. В сметных расчетах предусмотреть непредвиденные расходы . |
| 11 | Требование к качеству и результатам работ | 11.1.Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемки оценивается полнота и качество выполненных работ . 11.2. Исполнитель обеспечивает участие своих представителей при проверке объектов контролирующими, проверяющими органами как в течении производства работ так и после приемки объектов. 11.3. В случае замечаний выявленных при проверке достоверности сметной стоимости , при проведении государственной экспертизы рабочей документации ,замечаний специалистов РФ КР МКД ТО по ПСД , согласовании изменений ПСД при производстве работ , корректировке ПСД. Проектная организация обязана выполнить работы на безвозмездной основе и в кратчайшие сроки. 11.4. Подрядчик должен передать Заказчику четыре экземпляра рабочей и сметной документации на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе CD или DVD диске. 11.5 Срок предоставления гарантий качества работ не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приема –сдачи работ. |
| 12 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | 12.1 Заказчик в течении 3-х рабочих дней после даты заключения договора передает Подрядчику исходные данные для проектирования ( параметры, техпаспорт здания). 12.2. Подрядчик в процессе выполнения работ согласовывает основные этапы ( оборудование ,материалы, схему прокладки трубопроводов). 12.3.До момента окончательной сдачи ПСД предоставить Заказчику комплект документации на бумажном и электронном носителе , для ознакомления и передачи на проверку достоверности сметной стоимости. |
| 13 | Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ | 13.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора |
| 14 | Срок выполнения работ | 14.1. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке согласно договора. |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Директор _______________________ Н.С.Сычева | _______________________ |