# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 02-01-01

Капитальный ремонт крыши

Основание: чертежи № П-15-27-3-АС

Сметная стоимость 3 663 764    руб.

Средства на оплату труда 741193.00 руб.                                                                                                                                                                           Проведена проверка достоверности

определения сметной стоимости

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2015 г.

| N/N | Шифр, N | Наименование | Количество | Стоимость ед., руб. (в базисном уровне цен) | Индекс | Общая стоимость, руб. (в текущем уровне цен) | Затраты труда рабочих, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | позиции | работ, затрат, |  | Всего | Эксп.маш | Мат-лы |  | Всего | Оплата труда | Эксп.маш, | Мат-лы | механизаторов, чел-ч |
|  | норм. | единица измерения |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на един. | всего |
| Демонтажные работы |
| 1 | ФСНБ 46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 819,7*0,014=11,47 т 100 м2 | 8.197 | 154.66 124.02 | 30.64 0 | 0 | 46.70.Ф Разборка покрытий кровель Кзп=16.9 Кэм=2.99 Кзпм=16.9 Кмт=1 | 17 931 | 17 180 | 751 0 | 0 | 15.9 0 | 130.33 0 |
|  |  | НР ( 14 457.31 ): 84.15% (110%*0.85*0.9) от ФОТ= 17 180.4 СП ( 8 177.87 ): 47.6% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 17 180.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФСНБ 12-01-012-01 мдс 81-36.2004 п.3.3.1д | Демонтаж ограждения кровли 100 м | 1.219 | 74.226 35.46 | 38.766 2.744 | 0 | 12.29.Ф Ограждение кровель перилами Кзп=16.9 Кэм=10.11 Кзпм=16.9 Кмт=7.51 | 1 208 | 731 | 478 57 | 0 | 4.002 0.2 | 4.88 0.24 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=0.6; Кэм=0.7; Кзм=0.7Кмр=0; Ктз=0.6; Ктзм=0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 722.51 ): 91.8% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 787.05 СП ( 347.88 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 787.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФСНБр 58-01-02 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок 100 м2 | 1.52 | 208.54 183.48 | 25.06 3.92 | 0 | 84.1.Ф Разборка деревянных элементов конструкций крыш Кзп=16.9 Кэм=12.12 Кзпм=16.9 Кмт=1 | 5 175 | 4 713 | 462 101 | 0 | 22.68 0.29 | 34.47 0.44 |
|  |  | НР ( 3 396.22 ): 70.55% (83%*0.85) от ФОТ= 4 813.93 СП ( 2 503.24 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 4 813.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФСНБр 58-03-01 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 100 м | 2.096 | 71.18 70.98 | 0.2 0 | 0 | 84.3.Ф Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали Кзп=16.9 Кэм=4.75 Кзпм=16.9 Кмт=1 | 2 516 | 2 514 | 2 0 | 0 | 9.1 0 | 19.07 0 |
|  |  | НР ( 1 773.82 ): 70.55% (83%*0.85) от ФОТ= 2 514.28 СП ( 1 307.43 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 2 514.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФСНБ 46-04-001-04 | Разборка кирпичных стен (кладка вентканалов и карниза) 26,5*1,8=47,7 т 1 м3 | 26.5 | 180.03 73.01 | 107.02 11.57 | 0 | 46.59.Ф Разборка: кирпичных и мелкоблочных стен Кзп=16.9 Кэм=7.43 Кзпм=16.9 Кмт=1 | 53 769 | 32 698 | 21 072 5 182 | 0 | 8.24 1.15 | 218.36 30.48 |
|  |  | НР ( 31 875.3 ): 84.15% (110%*0.85*0.9) от ФОТ= 37 879.15 СП ( 18 030.47 ): 47.6% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 37 879.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФСНБр 58-02-02 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 100 окон | 0.02 | 2 466.21 2 455.84 | 10.37 0 | 0 | 84.2.Ф Разборка слуховых окон Кзп=16.9 Кэм=4.65 Кзпм=16.9 Кмт=1 | 831 | 830 | 1 0 | 0 | 309.3 0 | 6.19 0 |
|  |  | НР ( 585.61 ): 70.55% (83%*0.85) от ФОТ= 830.07 СП ( 431.64 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 830.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФСНБр 58-10-01 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 100 м | 0.8 | 6 796.71 313.9 | 11.33 0 | 6 471.48 | 84.22.Ф Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей Кзп=16.9 Кэм=11.82 Кзпм=16.9 Кмт=2.65 | 18 071 | 4 244 | 107 0 | 13 719.54 | 36.8 0 | 29.44 0 |
|  |  | НР ( 2 994.09 ): 70.55% (83%*0.85) от ФОТ= 4 243.93 СП ( 2 206.84 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 4 243.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФССЦ 1010797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм т | -0.0004 | 4 455.2 0 | 0 0 | 4 455.2 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=4.8305 | -9 | 0 | 0 0 | -8.61 | 0 0 | 0 0 |
| 9 | ФССЦ 2011101 | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 м | -91.6 | 56.5 0 | 0 0 | 56.5 | 84.22.Ф Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=2.6531 | -13 731 | 0 | 0 0 | -13 730.84 | 0 0 | 0 0 |
| 10 | ФСНБр 58-10-06 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 100 шт. | 0.08 | 7 241.69 452.94 | 6.97 0 | 6 781.78 | 84.27.Ф Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей Кзп=16.9 Кэм=11.83 Кзпм=16.9 Кмт=3 | 2 247 | 612 | 7 0 | 1 627.63 | 53.1 0 | 4.25 0 |
|  |  | НР ( 432.03 ): 70.55% (83%*0.85) от ФОТ= 612.37 СП ( 318.43 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 612.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФССЦ 1010797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм т | -0.000032 | 4 455.2 0 | 0 0 | 4 455.2 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=4.8305 | -1 | 0 | 0 0 | -0.69 | 0 0 | 0 0 |
| 12 | ФССЦ 3011104 | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм шт. | -8 | 67.8 0 | 0 0 | 67.8 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=2.9987 | -1 626 | 0 | 0 0 | -1 626.48 | 0 0 | 0 0 |
| 13 | ФСНБ 09-06-001-01 | Демонтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер # мдс 81-36.2004 п.3.3.1в 1 т | 0.156 | 357.984 305.34 | 52.644 2.648 | 0 | 9.75.Ф Монтаж дверей, люков, подвесных путей из полосовой стали и труб, лотков решеток, стеллажей из стали различного профиля Кзп=16.9 Кэм=8.59 Кзпм=16.9 Кмт=5.38 | 876 | 805 | 71 7 | 0 | 35.796 0.2 | 5.58 0.03 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=0.4; Кэм=0.4; Кзм=0.4Кмр=0; Ктз=0.4; Ктзм=0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 559.05 ): 68.85% (90%*0.85*0.9) от ФОТ= 811.98 СП ( 469.32 ): 57.8% (85%*0.8*0.85) от ФОТ= 811.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФСНБр 65-35-01 | Прочистка вентиляционных каналов 100 м | 0.086 | 189.06 159.51 | 0.31 0.14 | 29.24 | 90.114.Ф Прочистка вентиляционных каналов Кзп=16.9 Кэм=7.45 Кзпм=16.9 Кмт=4.96 | 245 | 232 | 0.2 0.2 | 12.47 | 18.7 0.01 | 1.61 0 |
|  |  | НР ( 145.95 ): 62.9% (74%*0.85) от ФОТ= 232.03 СП ( 92.81 ): 40% (50%*0.8) от ФОТ= 232.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФСНБр 69-09-01 | Очистка помещений от строительного мусора (прим. шлак на чердаке) 100 т | 0.5466 | 1 553.82 1 553.82 | 0 0 | 0 | 94.16.Ф Очистка помещений от строительного мусора Кзп=16.9 Кэм=1 Кзпм=16.9 Кмт=1 | 14 353 | 14 353 | 0 0 | 0 | 214.32 0 | 117.15 0 |
|  |  | НР ( 9 516.35 ): 66.3% (78%*0.85) от ФОТ= 14 353.47 СП ( 5 741.39 ): 40% (50%*0.8) от ФОТ= 14 353.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФСНБр 69-15-01 | Затаривание строительного мусора в мешки (шлак) 91,1*0,6=54,66 1 т | 54.66 | 23.81 7.41 | 0 0 | 16.4 | 94.26.Ф Затаривание строительного мусора в мешки Кзп=16.9 Кэм=1 Кзпм=16.9 Кмт=7.38 | 13 461 | 6 845 | 0 0 | 6 615.61 | 1.03 0 | 56.3 0 |
|  |  | НР ( 4 538.25 ): 66.3% (78%*0.85) от ФОТ= 6 845.02 СП ( 2 738.01 ): 40% (50%*0.8) от ФОТ= 6 845.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФСНБперев 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 1 т | 54.66 | 42.98 10.79 | 32.19 0 | 0 | 01-01-01-041 Погрузка: Мусора строительного с погрузкой вручную Кзп=16.9 Кэм=11.13 Кзпм=16.9 Кмт=0 | 29 551 | 9 967 | 19 583 0 | 0 | 0.578 0 | 31.59 0 |
| 18 | ФСНБперев 01-01-01-045 | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 11,47+0,25+47,7+0,11+1,01+1,368 1 т | 61.908 | 17.95 7.69 | 10.26 1.15 | 0 | 01-01-01-045 Погрузка: Прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) Кзп=16.9 Кэм=11.29 Кзпм=16.9 Кмт=0 | 15 217 | 8 046 | 7 171 1 203 | 0 | 0.289 0.11 | 17.89 6.81 |
| 19 | ФЕРперев 03-21-01-057 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 57 км ПТО"Сухоречье" 1 т | 116.568 | 29.92 0 | 29.92 0 | 0 | 1.3.П Перевозка грузов Автомобильным транспортом: Автомобиль самосвал, г/п до 10 т (таблица 03-21) Кзп=16.9 Кэм=9.84 Кзпм=16.9 Кмт=0 | 34 319 | 0 | 34 319 0 | 0 | 0 0 | 0 0 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  | 194 402 | 103 771 | 84 023 6 549 | 6 608.63 |  | 677.11 38 |
| Накладные по работам от ФОТ (по позициям 1,5 (ФСНБ 46) - 84.15% (110%*0.85*0.9) (от 55059.55); 2 (ФСНБ 12) - 91.8% (120%*0.85*0.9) (от 787.05); 3-4,6-7,10 (ФСНБр 58) - 70.55% (83%*0.85) (от 13014.58); 13 (ФСНБ 09) - 68.85% (90%*0.85*0.9) (от 811.98); 14 (ФСНБр 65) - 62.9% (74%*0.85) (от 232.03); 15-16 (ФСНБр 69) - 66.3% (78%*0.85) (от 21198.49)) |  | 70 997 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 265 399 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль по работам от ФОТ (по позициям 1,5 - 47.6% (70%*0.8*0.85) (от 55059.55); 2 - 44.2% (65%*0.8*0.85) (от 787.05); 3-4,6-7,10 - 52% (65%*0.8) (от 13014.58); 13 - 57.8% (85%*0.8*0.85) (от 811.98); 14-16 - 40% (50%*0.8) (от 21430.52)) |  | 42 365 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 307 764 |  |  |  |  |  |
| Чердак |
| 20 | ФСНБ 08-02-001-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м 1 м3 | 20.9 | 906.211 51.601 | 43.2 6.75 | 811.41 | 8.14.Ф Кладка стен из кирпича Кзп=16.9 Кэм=12.12 Кзпм=16.9 Кмт=4.7 | 108 874 | 18 226 | 10 943 2 384 | 79 704.8 | 6.21 0.5 | 129.79 10.45 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 19 235.3 ): 93.33% (122%*0.85*0.9) от ФОТ= 20 609.98 СП ( 11 211.83 ): 54.4% (80%*0.8*0.85) от ФОТ= 20 609.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФСНБр 58-13-01 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок 100 м2 | 6.67 | 924.81 36.25 | 5.23 0 | 883.33 | 84.34.Ф Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок Кзп=16.9 Кэм=11.82 Кзпм=16.9 Кмт=5.01 | 34 017 | 4 086 | 412 0 | 29 517.97 | 4.52 0 | 30.15 0 |
|  |  | НР ( 2 882.82 ): 70.55% (83%*0.85) от ФОТ= 4 086.21 СП ( 2 124.83 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 4 086.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФССЦ 1010852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б м2 | - 767.05 | 7.46 0 | 0 0 | 7.46 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=5.004 | -28 634 | 0 | 0 0 | -28 633.98 | 0 0 | 0 0 |
| 23 | ТССЦ 1049221-90002 | Изоспан: Двухслойная паропроницаемая мембрана марки В 14,62/5.56=2.629 м2 | 767.05 | 2.629 0 | 0 0 | 2.629 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=5.56 | 11 214 | 0 | 0 0 | 11 214.27 | 0 0 | 0 0 |
| 24 | ФСНБ 12-01-013-03 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (4 слоя) 100 м2 | 6.074 | 4 809.606 498.054 | 165.313 9.288 | 4 146.24 | 12.31.Ф Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике Кзп=16.9 Кэм=9.15 Кзпм=16.9 Кмт=6.74 | 230 055 | 51 125 | 9 188 953 | 169 741.92 | 52.371 0.69 | 318.1 4.19 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 47 808.39 ): 91.8% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 52 078.86 СП ( 23 018.86 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 52 078.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ФССЦ 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л маш.-ч | -13.9702 | 30 0 | 30 0 | 0 | 12.31.Ф Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике Кзп=1 Кэм=5.446 Кзпм=1 Кмт=1 | -2 282 | 0 | -2 282 0 | 0 | 0 0 | 0 0 |
|  |  | НР ( 0 ): 91.8% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 0 СП ( 0 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФССЦ 1010078 | Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180 т | -0.15185 | 1 530 0 | 0 0 | 1 530 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=13.2773 | -3 085 | 0 | 0 0 | -3 084.73 | 0 0 | 0 0 |
| 27 | ФССЦ 1010322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 т | -0.352292 | 2 606.9 0 | 0 0 | 2 606.9 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=15.9401 | -14 639 | 0 | 0 0 | -14 639.22 | 0 0 | 0 0 |
| 28 | ФССЦ 1010594 | Мастика битумная кровельная горячая т | -1.220874 | 3 390 0 | 0 0 | 3 390 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=10.1665 | -42 077 | 0 | 0 0 | -42 076.82 | 0 0 | 0 0 |
| 29 | ФСНБ 12-01-013-04 до 4 слоёв # мдс 81-35.2004 п.4.7 | Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 100 м2 | 6.074 | 13 501.787 1 156.854 | 474.563 27.863 | 11 870.37 | 12.31.Ф Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике Кзп=16.9 Кэм=9.15 Кзпм=16.9 Кмт=6.74 | 631 085 | 118 752 | 26 375 2 860 | 485 958.23 | 121.647 2.06 | 738.88 12.51 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=3.45 (3*1.15); Кэм=3.75 (3*1.25); Кзм=3.75 (3*1.25)Кмр=3; Ктз=3.45 (3*1.15); Ктзм=3.75 (3*1.25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 111 639.69 ): 91.8% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 121 611.86 СП ( 53 752.44 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 121 611.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ФССЦ 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л маш.-ч | -30.0663 | 30 0 | 30 0 | 0 | Кзп=1 Кэм=5.446 Кзпм=1 Кмт=1 | -4 912 | 0 | -4 912 0 | 0 | 0 0 | 0 0 |
|  |  | НР ( 0 ): 91.8% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 0 СП ( 0 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ФССЦ 1010594 | Мастика битумная кровельная горячая т | -3.662622 | 3 390 0 | 0 0 | 3 390 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=10.1665 | - 126 230 | 0 | 0 0 | - 126 230.47 | 0 0 | 0 0 |
| 32 | ФЕР 12-01-013-04 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 100 м2 | 1.178 | 9 001.191 771.236 | 316.375 18.575 | 7 913.58 | 12.31.Ф Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике Кзп=16.9 Кэм=9.15 Кзпм=16.9 Кмт=6.74 | 81 596 | 15 354 | 3 410 370 | 62 831.61 | 81.098 1.38 | 95.53 1.63 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=2.3 (1.15*2); Кэм=2.5 (1.25*2); Кзм=2.5 (1.25*2)Кмр=2; Ктз=2.3 (1.15*2); Ктзм=2.5 (1.25*2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 14 434.37 ): 91.8% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 15 723.71 СП ( 6 949.88 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 15 723.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ФССЦ 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л маш.-ч | -4.85925 | 30 0 | 30 0 | 0 | 12.31.Ф Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике Кзп=1 Кэм=9.15 Кзпм=16.9 Кмт=1 | -1 334 | 0 | -1 334 0 | 0 | 0 0 | 0 0 |
|  |  | НР ( 0 ): 91.8% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 0 СП ( 0 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ФССЦ 1010594 | Мастика битумная кровельная горячая т | -0.473556 | 3 390 0 | 0 0 | 3 390 | 12.31.Ф Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=6.74 | -10 820 | 0 | 0 0 | -10 820.09 | 0 0 | 0 0 |
| 35 | ФСНБр 58-13-01 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок 100 м2 | 6.074 | 924.81 36.25 | 5.23 0 | 883.33 | 84.34.Ф Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок Кзп=16.9 Кэм=11.82 Кзпм=16.9 Кмт=5.01 | 30 977 | 3 721 | 375 0 | 26 880.39 | 4.52 0 | 27.45 0 |
|  |  | НР ( 2 625.22 ): 70.55% (83%*0.85) от ФОТ= 3 721.08 СП ( 1 934.96 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 3 721.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ФССЦ 1010852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б м2 | - 698.51 | 7.46 0 | 0 0 | 7.46 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=5.004 | -26 075 | 0 | 0 0 | -26 075.38 | 0 0 | 0 0 |
| 37 | ТССЦ 1049221-90001 | Изоспан: Защитный материал марки А 20,40/5.56=3.669 м2 | 698.51 | 3.669 0 | 0 0 | 3.669 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=5.56 | 14 250 | 0 | 0 0 | 14 249.6 | 0 0 | 0 0 |
| 38 | ФСНБ 10-01-023-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Укладка ходовых досок 100 м | 0.45 | 1 059.329 36.616 | 15.563 1.35 | 1 007.15 | 10.54.Ф Укладка ходовых досок Кзп=16.9 Кэм=11.15 Кзпм=16.9 Кмт=5.35 | 2 781 | 278 | 78 10 | 2 424.71 | 4.37 0.1 | 1.97 0.05 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 260.64 ): 90.27% (118%*0.85*0.9) от ФОТ= 288.73 СП ( 123.69 ): 42.84% (63%*0.8*0.85) от ФОТ= 288.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ФСНБ 10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусьев 1 м3 | 0.3 | 2 411.06 188.55 | 33.51 0 | 2 189 | 10.18.Ф Установка деревянных элементов каркаса Кзп=16.9 Кэм=11.46 Кзпм=16.9 Кмт=3.37 | 3 284 | 956 | 115 0 | 2 213.08 | 22.5 0 | 6.75 0 |
|  |  | НР ( 862.94 ): 90.27% (118%*0.85*0.9) от ФОТ= 955.95 СП ( 409.53 ): 42.84% (63%*0.8*0.85) от ФОТ= 955.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ФСНБ 09-04-013-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Установка противопожарных дверей однопольных глухих 1 м2 | 1.12 | 97.71 24.3 | 12.75 0 | 60.66 | 9.67.Ф Установка противопожарных дверей Кзп=16.9 Кэм=6.53 Кзпм=16.9 Кмт=4.87 | 884 | 460 | 93 0 | 330.86 | 2.381 0 | 2.67 0 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 316.67 ): 68.85% (90%*0.85*0.9) от ФОТ= 459.94 СП ( 265.85 ): 57.8% (85%*0.8*0.85) от ФОТ= 459.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТССЦ 3010271-00023 | Люки противопожарные: ЛПМ 01/60, 800х900 мм 8654,13/5.56=1556.498 шт. | 2 | 1 556.498 0 | 0 0 | 1 556.498 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=5.56 | 17 308 | 0 | 0 0 | 17 308.26 | 0 0 | 0 0 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  | 906 235 | 212 959 | 42 461 6 578 | 650 815.01 |  | 1 351.29 28.83 |
| Накладные по работам от ФОТ (по позициям 20 (ФСНБ 08) - 93.33% (122%*0.85*0.9) (от 20609.98); 21,35 (ФСНБр 58) - 70.55% (83%*0.85) (от 7807.29); 24-25,29-30,32-33 (ФСНБ 12,ФССЦ 121011,ФЕР 12) - 91.8% (120%*0.85*0.9) (от 189414.43); 38-39 (ФСНБ 10) - 90.27% (118%*0.85*0.9) (от 1244.68); 40 (ФСНБ 09) - 68.85% (90%*0.85*0.9) (от 459.94)) |  | 200 066 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 1 106 301 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль по работам от ФОТ (по позициям 20 - 54.4% (80%*0.8*0.85) (от 20609.98); 21,35 - 52% (65%*0.8) (от 7807.29); 24-25,29-30,32-33 - 44.2% (65%*0.8*0.85) (от 189414.43); 38-39 - 42.84% (63%*0.8*0.85) (от 1244.68); 40 - 57.8% (85%*0.8*0.85) (от 459.94)) |  | 99 792 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 1 206 093 |  |  |  |  |  |
| Кровля |
| 42 | ФСНБ 10-01-002-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Установка стропил (п.1,2,6,7,8,9,9.1,10,11,12,16,17) 1 м3 | 12.29 | 2 340.254 230.219 | 47.775 2.538 | 2 062.26 | 10.4.Ф Установка стропил Кзп=16.9 Кэм=11.09 Кзпм=16.9 Кмт=3.71 | 148 359 | 47 817 | 6 512 527 | 94 030.6 | 27.704 0.19 | 340.48 2.34 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 43 639.81 ): 90.27% (118%*0.85*0.9) от ФОТ= 48 343.65 СП ( 20 710.42 ): 42.84% (63%*0.8*0.85) от ФОТ= 48 343.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ФСНБр 58-05-01 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (п.13,14,15,18,19) 100 м | 5.7286 | 3 598.85 340.09 | 31.6 0 | 3 227.16 | 84.5.Ф Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кзп=16.9 Кэм=11.57 Кзпм=16.9 Кмт=4 | 108 968 | 32 925 | 2 094 0 | 73 948.44 | 39.87 0 | 228.4 0 |
|  |  | НР ( 23 228.76 ): 70.55% (83%*0.85) от ФОТ= 32 925.25 СП ( 17 121.13 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 32 925.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ФСНБр 58-12-01 | Устройство обрешетки сплошной из досок 100 м2 | 3.926 | 2 492.19 252.73 | 40.78 5.94 | 2 198.68 | 84.30.Ф Устройство обрешетки сплошной из досок Кзп=16.9 Кэм=10.32 Кзпм=16.9 Кмт=5.51 | 65 983 | 16 768 | 1 652 394 | 47 562.42 | 31.83 0.44 | 124.96 1.73 |
|  |  | НР ( 12 108.21 ): 70.55% (83%*0.85) от ФОТ= 17 162.6 СП ( 8 924.55 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 17 162.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ФССЦ 1020073 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта м3 | -10.36464 | 792 0 | 0 0 | 792 | 84.30.Ф Устройство обрешетки сплошной из досок Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=5.6394 | -46 293 | 0 | 0 0 | -46 292.94 | 0 0 | 0 0 |
| 46 | ФССЦ 1020060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта м3 | 19.63 | 1 320 0 | 0 0 | 1 320 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=4.1586 | 107 755 | 0 | 0 0 | 107 755.16 | 0 0 | 0 0 |
| 47 | ФСНБр 58-12-02 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали (п.19.2,19.3) 100 м2 | 13.094 | 1 766.82 169.52 | 26.57 4.32 | 1 570.73 | 84.31.Ф Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали Кзп=16.9 Кэм=10.15 Кзпм=16.9 Кмт=5.26 | 149 227 | 37 513 | 3 531 956 | 108 183.15 | 21.35 0.32 | 279.56 4.19 |
|  |  | НР ( 27 139.75 ): 70.55% (83%*0.85) от ФОТ= 38 468.81 СП ( 20 003.78 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 38 468.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ФССЦ 1020077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта м3 | -23.5692 | 832.7 0 | 0 0 | 832.7 | 84.31.Ф Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали Кзп=16.9 Кэм=10.15 Кзпм=16.9 Кмт=5.26 | - 103 233 | 0 | 0 0 | - 103 233.14 | 0 0 | 0 0 |
| 49 | ФССЦ 1020060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта м3 | 9.168 | 1 320 0 | 0 0 | 1 320 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=4.1586 | 50 326 | 0 | 0 0 | 50 325.99 | 0 0 | 0 0 |
| 50 | ФССЦ 1020052 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта м3 | 7.4888 | 1 375 0 | 0 0 | 1 375 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=3.9922 | 41 108 | 0 | 0 0 | 41 108.34 | 0 0 | 0 0 |
| 51 | ФСНБр 58-13-01 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок 100 м2 | 8.51 | 924.81 36.25 | 5.23 0 | 883.33 | 84.34.Ф Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок Кзп=16.9 Кэм=11.82 Кзпм=16.9 Кмт=5.01 | 43 400 | 5 213 | 526 0 | 37 660.86 | 4.52 0 | 38.47 0 |
|  |  | НР ( 3 678.08 ): 70.55% (83%*0.85) от ФОТ= 5 213.44 СП ( 2 710.99 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 5 213.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ФССЦ 1010852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б м2 | - 978.65 | 7.46 0 | 0 0 | 7.46 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=5.004 | -36 533 | 0 | 0 0 | -36 533 | 0 0 | 0 0 |
| 53 | ТССЦ 1049221-90004 | Изоспан: Защитный материал марки D 19,49/5.56=3.505 м2 | 978.65 | 3.505 0 | 0 0 | 3.505 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=5.56 | 19 074 | 0 | 0 0 | 19 073.89 | 0 0 | 0 0 |
| 54 | ФСНБ 10-01-003-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Устройство слуховых окон 1 слуховое окно | 3 | 392.808 65.033 | 27.575 1.863 | 300.2 | 10.5.Ф Устройство слуховых окон Кзп=16.9 Кэм=11.27 Кзпм=16.9 Кмт=5.43 | 9 120 | 3 297 | 932 94 | 4 890.26 | 7.625 0.14 | 22.87 0.42 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 3 061.58 ): 90.27% (118%*0.85*0.9) от ФОТ= 3 391.58 СП ( 1 452.95 ): 42.84% (63%*0.8*0.85) от ФОТ= 3 391.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ФССЦ 1012007 | Петли форточные накладные размером 70х55 мм компл. | 6 | 3.74 0 | 0 0 | 3.74 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=2.3369 | 52 | 0 | 0 0 | 52.44 | 0 0 | 0 0 |
| 56 | ФССЦ 1012001 | Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные компл. | 3 | 13.42 0 | 0 0 | 13.42 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=1.9866 | 80 | 0 | 0 0 | 79.98 | 0 0 | 0 0 |
| 57 | ФСНБ 10-01-091-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления 100 м2 | 39.173 | 280.964 55.131 | 49.663 0.575 | 176.17 | 10.149.Ф Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" Кзп=16.9 Кэм=11.4 Кзпм=16.9 Кмт=10.79 | 133 139 | 36 498 | 22 178 381 | 74 462.95 | 5.865 0.05 | 229.75 1.96 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 33 290.39 ): 90.27% (118%*0.85*0.9) от ФОТ= 36 878.69 СП ( 15 798.83 ): 42.84% (63%*0.8*0.85) от ФОТ= 36 878.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ФСНБ 12-01-023-02 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности 100 м2 | 8.197 | 10 499.715 409.665 | 144.05 13.338 | 9 946 | 12.51.Ф Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием) Кзп=16.9 Кэм=11.31 Кзпм=16.9 Кмт=3.48 | 353 820 | 56 751 | 13 355 1 848 | 283 715.22 | 47.415 0.99 | 388.66 8.12 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 53 793.12 ): 91.8% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 58 598.17 СП ( 25 900.39 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 58 598.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ФССЦ 1014136 | Металлочерепица «Монтеррей» м2 | -1 049.216 | 70.5 0 | 0 0 | 70.5 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=3.676 | - 271 915 | 0 | 0 0 | - 271 914.82 | 0 0 | 0 0 |
| 60 | ФССЦ 1013845 | Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,7 т | 6.582191 | 10 090.38 0 | 0 0 | 10 090.38 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=4.5338 | 301 123 | 0 | 0 0 | 301 123.46 | 0 0 | 0 0 |
| 61 | ФССЦ 1013741 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм (п.23,24) т | 0.4152 | 10 484 0 | 0 0 | 10 484 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=3.9933 | 17 383 | 0 | 0 0 | 17 382.58 | 0 0 | 0 0 |
| 62 | ФСНБ 09-05-006-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Резка стального профилированного настила 1 м | 115 | 4.195 3.508 | 0.688 0 | 0 | 9.74.Ф Резка стального профилированного настила Кзп=16.9 Кэм=2.04 Кзпм=16.9 Кмт=1 | 6 978 | 6 817 | 161 0 | 0 | 0.391 0 | 44.97 0 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 4 693.39 ): 68.85% (90%*0.85*0.9) от ФОТ= 6 816.83 СП ( 3 940.13 ): 57.8% (85%*0.8*0.85) от ФОТ= 6 816.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ФСНБ 12-01-009-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Устройство желобов настенных 100 м | 1.27 | 19 135.166 831.358 | 370.188 35.613 | 17 933.62 | 12.26.Ф Устройство желобов Кзп=16.9 Кэм=11.67 Кзпм=16.9 Кмт=3.93 | 112 838 | 17 843 | 5 487 764 | 89 508.49 | 97.463 2.64 | 123.78 3.35 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 17 081.95 ): 91.8% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 18 607.79 СП ( 8 224.64 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 18 607.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ФССЦ 1011875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т | -1.4097 | 11 200 0 | 0 0 | 11 200 | 12.26.Ф Устройство желобов Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=3.4736 | -54 843 | 0 | 0 0 | -54 843.42 | 0 0 | 0 0 |
| 65 | ФССЦ 1013741 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм т | 1.0896 | 10 484 0 | 0 0 | 10 484 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=3.9933 | 45 617 | 0 | 0 0 | 45 616.73 | 0 0 | 0 0 |
| 66 | ФСНБ 12-01-012-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Ограждение кровель перилами 100 м | 1.219 | 3 170.1 67.965 | 69.225 4.9 | 3 032.91 | 12.29.Ф Ограждение кровель перилами Кзп=16.9 Кэм=10.11 Кзпм=16.9 Кмт=7.51 | 30 019 | 1 400 | 853 101 | 27 765.35 | 7.671 0.36 | 9.35 0.44 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 1 378.01 ): 91.8% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 1 501.1 СП ( 663.49 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 1 501.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ФСНБ 12-01-012-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Снегозадержатели 100 м | 1.14 | 3 170.1 67.965 | 69.225 4.9 | 3 032.91 | 12.29.Ф Ограждение кровель перилами Кзп=16.9 Кэм=10.11 Кзпм=16.9 Кмт=7.51 | 28 073 | 1 309 | 798 94 | 25 965.96 | 7.671 0.36 | 8.74 0.41 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 1 288.7 ): 91.8% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 1 403.81 СП ( 620.48 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 1 403.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ФССЦ 2010777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т | -0.342 | 10 045 0 | 0 0 | 10 045 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=7.5342 | -25 883 | 0 | 0 0 | -25 882.88 | 0 0 | 0 0 |
| 69 | Ппрайс-лист | Снегозадержатель универсальный 3 м 1800/1.18/5.56=274.36 шт | 38 | 274.36 0 | 0 0 | 274.36 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=5.56 | 57 967 | 0 | 0 0 | 57 966.78 | 0 0 | 0 0 |
| 70 | ФСНБ 12-01-012-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Страховочный тросс 100 м | 0.35 | 3 170.1 67.965 | 69.225 4.9 | 3 032.91 | 12.29.Ф Ограждение кровель перилами Кзп=16.9 Кэм=10.11 Кзпм=16.9 Кмт=7.51 | 8 619 | 402 | 245 29 | 7 972 | 7.671 0.36 | 2.68 0.13 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 395.65 ): 91.8% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 430.99 СП ( 190.5 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 430.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ФССЦ 2010777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т | -0.105 | 10 045 0 | 0 0 | 10 045 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=7.5342 | -7 947 | 0 | 0 0 | -7 946.5 | 0 0 | 0 0 |
| 72 | ФССЦ 5090801 | Трос стальной м | 35 | 12.03 0 | 0 0 | 12.03 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=6.9185 | 2 913 | 0 | 0 0 | 2 913.05 | 0 0 | 0 0 |
| 73 | ФССЦ 5090125 | Анкер тросовый 100 шт. | 0.13 | 3 000 0 | 0 0 | 3 000 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=3.0011 | 1 170 | 0 | 0 0 | 1 170.45 | 0 0 | 0 0 |
| 74 | ФСНБ 12-01-012-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Устройство кровельных лестниц длиной 1860 мм 100 м | 0.1116 | 3 170.1 67.965 | 69.225 4.9 | 3 032.91 | 12.29.Ф Ограждение кровель перилами Кзп=16.9 Кэм=10.11 Кзпм=16.9 Кмт=7.51 | 2 748 | 128 | 78 9 | 2 541.93 | 7.671 0.36 | 0.86 0.04 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 126.15 ): 91.8% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 137.42 СП ( 60.74 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 137.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ФССЦ 2010777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т | -0.01674 | 10 045 0 | 0 0 | 10 045 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=7.5342 | -1 267 | 0 | 0 0 | -1 266.9 | 0 0 | 0 0 |
| 76 | Прайс-лист "МеталлПрофиль | Лестница кровельная, стеновая 2200/1.18/5.56=335.32 шт | 6 | 335.32 0 | 0 0 | 335.32 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=5.56 | 11 186 | 0 | 0 0 | 11 186.28 | 0 0 | 0 0 |
| 77 | ФСНБ 09-03-030-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали 1 т | 0.024 | 1 298.392 413.092 | 796.8 79.888 | 88.5 | 9.36.Ф Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали Кзп=16.9 Кэм=10.4 Кзпм=16.9 Кмт=5.2 | 377 | 168 | 199 32 | 11.04 | 45 5.9 | 1.08 0.14 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 137.67 ): 68.85% (90%*0.85*0.9) от ФОТ= 199.95 СП ( 115.57 ): 57.8% (85%*0.8*0.85) от ФОТ= 199.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Прайс-лист Руффо | Переходный мостик ПМ-395*1250 2250/1.18/5.56=342.95 шт | 3 | 342.95 0 | 0 0 | 342.95 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=5.56 | 5 720 | 0 | 0 0 | 5 720.41 | 0 0 | 0 0 |
| 79 | ФСНБ 13-03-002-04 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 100 м2 | 0.313 | 279.54 65.033 | 11.788 0.125 | 202.72 | 13.39.Ф Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Кзп=16.9 Кэм=10.97 Кзпм=16.9 Кмт=4.27 | 655 | 344 | 40 1 | 270.94 | 6.107 0.01 | 1.91 0 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 237.29 ): 68.85% (90%*0.85*0.9) от ФОТ= 344.66 СП ( 164.05 ): 47.6% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 344.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ФСНБ 26-02-009-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся «Огракс-В-СК» 100 м2 | 0.313 | 12 317.176 1 874.776 | 366.15 0 | 10 076.25 | 26.92.Ф Огнезащитное покрытие несущих металлических конструкций Кзп=16.9 Кэм=11.27 Кзпм=16.9 Кмт=4.18 | 24 392 | 9 917 | 1 292 0 | 13 183.16 | 211.6 0 | 66.23 0 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 7 586.51 ): 76.5% (100%*0.85*0.9) от ФОТ= 9 917 СП ( 4 720.49 ): 47.6% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 9 917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ФСНБр 58-15-01 | Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 100 м | 0.62 | 529.88 521.86 | 0 0 | 8.02 | 84.42.Ф Перенавеска водосточных труб Кзп=16.9 Кэм=1 Кзпм=16.9 Кмт=3.39 | 5 485 | 5 468 | 0 0 | 16.86 | 60.4 0 | 37.45 0 |
|  |  | НР ( 3 857.71 ): 70.55% (83%*0.85) от ФОТ= 5 468.05 СП ( 2 843.39 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 5 468.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ФССЦ 3011104 | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм шт. | 6 | 67.8 0 | 0 0 | 67.8 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=2.9987 | 1 220 | 0 | 0 0 | 1 219.86 | 0 0 | 0 0 |
| 83 | ФССЦ 2011102 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 шт. | 6 | 34.8 0 | 0 0 | 34.8 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=4.0135 | 838 | 0 | 0 0 | 838.02 | 0 0 | 0 0 |
| 84 | ФССЦ 2011101 | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 м | 140 | 56.5 0 | 0 0 | 56.5 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=2.6531 | 20 986 | 0 | 0 0 | 20 986 | 0 0 | 0 0 |
| 85 | ФССЦ 2011103 | Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм шт. | 6 | 35.9 0 | 0 0 | 35.9 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=3.9008 | 840 | 0 | 0 0 | 840.24 | 0 0 | 0 0 |
| 86 | ФССЦ 3010040 | Хомуты для крепления труб шт. | 66 | 8.09 0 | 0 0 | 8.09 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=2.5241 | 1 348 | 0 | 0 0 | 1 347.72 | 0 0 | 0 0 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  | 1 370 996 | 280 579 | 59 933 5 231 | 1 030 483.41 |  | 1 950.2 23.27 |
| Накладные по работам от ФОТ (по позициям 42,54,57 (ФСНБ 10) - 90.27% (118%*0.85*0.9) (от 88613.92); 43-44,47,51,81 (ФСНБр 58) - 70.55% (83%*0.85) (от 99238.15); 58,63,66-67,70,74 (ФСНБ 12) - 91.8% (120%*0.85*0.9) (от 80679.28); 62,77,79 (ФСНБ 09,ФСНБ 13) - 68.85% (90%*0.85*0.9) (от 7361.44); 80 (ФСНБ 26) - 76.5% (100%*0.85*0.9) (от 9917)) |  | 236 723 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 1 607 718 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль по работам от ФОТ (по позициям 42,54,57 - 42.84% (63%*0.8*0.85) (от 88613.92); 43-44,47,51,81 - 52% (65%*0.8) (от 99238.15); 58,63,66-67,70,74 - 44.2% (65%*0.8*0.85) (от 80679.28); 62,77 - 57.8% (85%*0.8*0.85) (от 7016.78); 79-80 - 47.6% (70%*0.8*0.85) (от 10261.66)) |  | 134 167 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 1 741 885 |  |  |  |  |  |
| Вентилляционные каналы |
| 87 | ФСНБ 08-02-001-09 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Кладка стен приямков и каналов 1 м3 | 4.4 | 929.85 67.655 | 38.875 6.075 | 823.32 | 8.14.Ф Кладка стен из кирпича Кзп=16.9 Кэм=12.12 Кзпм=16.9 Кмт=4.7 | 24 130 | 5 031 | 2 073 452 | 17 026.26 | 8.142 0.45 | 35.82 1.98 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 5 116.85 ): 93.33% (122%*0.85*0.9) от ФОТ= 5 482.53 СП ( 2 982.5 ): 54.4% (80%*0.8*0.85) от ФОТ= 5 482.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | ФСНБ 10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусьев 1 м3 | 0.23 | 2 411.06 188.55 | 33.51 0 | 2 189 | 10.18.Ф Установка деревянных элементов каркаса Кзп=16.9 Кэм=11.46 Кзпм=16.9 Кмт=3.37 | 2 518 | 733 | 88 0 | 1 696.69 | 22.5 0 | 5.18 0 |
|  |  | НР ( 661.58 ): 90.27% (118%*0.85*0.9) от ФОТ= 732.89 СП ( 313.97 ): 42.84% (63%*0.8*0.85) от ФОТ= 732.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ФСНБ 26-01-036-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен 100 м2 | 0.182 | 269.355 152.18 | 11.725 0.513 | 105.45 | 26.40.Ф Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен Кзп=16.9 Кэм=9.6 Кзпм=16.9 Кмт=1.39 | 515 | 468 | 20 2 | 26.68 | 18.469 0.04 | 3.36 0.01 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 359.28 ): 76.5% (100%*0.85*0.9) от ФОТ= 469.65 СП ( 223.55 ): 47.6% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 469.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ТССЦ 1049100-91004 | Плиты теплоизоляционные энергетические гидрофобизированные базальтовые: ПТЭ-125 , размером 2000х1000х50 мм 4146,89/5.56=745.844 м3 | 0.9373 | 745.844 0 | 0 0 | 745.844 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=5.56 | 3 887 | 0 | 0 0 | 3 886.88 | 0 0 | 0 0 |
| 91 | ФСНБ 12-01-010-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (обрамление) 100 м2 | 0.341 | 10 025.829 1 106.024 | 29.225 3.375 | 8 890.58 | 12.27.Ф Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Кзп=16.9 Кэм=12.04 Кзпм=16.9 Кмт=3.48 | 17 044 | 6 374 | 120 19 | 10 550.27 | 129.663 0.25 | 44.21 0.09 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 5 869.11 ): 91.8% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 6 393.36 СП ( 2 825.87 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 6 393.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ФССЦ 1011875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т | -0.266662 | 11 200 0 | 0 0 | 11 200 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=3.4736 | -10 374 | 0 | 0 0 | -10 374.45 | 0 0 | 0 0 |
| 93 | ФССЦ 1013741 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм т | 0.154 | 10 484 0 | 0 0 | 10 484 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=3.9933 | 6 447 | 0 | 0 0 | 6 447.3 | 0 0 | 0 0 |
| 94 | ФСНБ 12-01-011-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Устройство колпаков над шахтами в два канала 1 колпак | 2 | 446.817 18.929 | 1.088 0 | 426.8 | 12.28.Ф Устройство колпаков над шахтами Кзп=16.9 Кэм=11.84 Кзпм=16.9 Кмт=3.48 | 3 636 | 640 | 26 0 | 2 970.53 | 2.22 0 | 4.44 0 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 587.34 ): 91.8% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 639.8 СП ( 282.79 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 639.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  | 47 803 | 13 245 | 2 328 473 | 32 230.16 |  | 93.01 2.08 |
| Накладные по работам от ФОТ (по позициям 87 (ФСНБ 08) - 93.33% (122%*0.85*0.9) (от 5482.53); 88 (ФСНБ 10) - 90.27% (118%*0.85*0.9) (от 732.89); 89 (ФСНБ 26) - 76.5% (100%*0.85*0.9) (от 469.65); 91,94 (ФСНБ 12) - 91.8% (120%*0.85*0.9) (от 7033.16)) |  | 12 594 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 60 397 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль по работам от ФОТ (по позициям 87 - 54.4% (80%*0.8*0.85) (от 5482.53); 88 - 42.84% (63%*0.8*0.85) (от 732.89); 89 - 47.6% (70%*0.8*0.85) (от 469.65); 91,94 - 44.2% (65%*0.8*0.85) (от 7033.16)) |  | 6 629 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 67 026 |  |  |  |  |  |
| Фановые трубы |
| 95 | ФСНБ 08-02-001-09 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Кладка стен приямков и каналов 1 м3 | 1.2 | 929.85 67.655 | 38.875 6.075 | 823.32 | 8.14.Ф Кладка стен из кирпича Кзп=16.9 Кэм=12.12 Кзпм=16.9 Кмт=4.7 | 6 581 | 1 372 | 565 123 | 4 643.52 | 8.142 0.45 | 9.77 0.54 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 1 395.5 ): 93.33% (122%*0.85*0.9) от ФОТ= 1 495.23 СП ( 813.4 ): 54.4% (80%*0.8*0.85) от ФОТ= 1 495.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | ФСНБ 10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусьев 1 м3 | 0.06 | 2 411.06 188.55 | 33.51 0 | 2 189 | 10.18.Ф Установка деревянных элементов каркаса Кзп=16.9 Кэм=11.46 Кзпм=16.9 Кмт=3.37 | 657 | 191 | 23 0 | 442.62 | 22.5 0 | 1.35 0 |
|  |  | НР ( 172.59 ): 90.27% (118%*0.85*0.9) от ФОТ= 191.19 СП ( 81.91 ): 42.84% (63%*0.8*0.85) от ФОТ= 191.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | ФСНБ 26-01-036-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен 100 м2 | 0.048 | 269.355 152.18 | 11.725 0.513 | 105.45 | 26.40.Ф Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен Кзп=16.9 Кэм=9.6 Кзпм=16.9 Кмт=1.39 | 136 | 123 | 5 0.42 | 7.04 | 18.469 0.04 | 0.89 0 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 94.76 ): 76.5% (100%*0.85*0.9) от ФОТ= 123.87 СП ( 58.96 ): 47.6% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 123.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | ТССЦ 1049100-91004 | Плиты теплоизоляционные энергетические гидрофобизированные базальтовые: ПТЭ-125 , размером 2000х1000х50 мм 4146,89/5.56=745.844 м3 | 0.2472 | 745.844 0 | 0 0 | 745.844 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=5.56 | 1 025 | 0 | 0 0 | 1 025.11 | 0 0 | 0 0 |
| 99 | ФСНБ 12-01-010-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (обрамление) 100 м2 | 0.181 | 10 025.829 1 106.024 | 29.225 3.375 | 8 890.58 | 12.27.Ф Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Кзп=16.9 Кэм=12.04 Кзпм=16.9 Кмт=3.48 | 9 047 | 3 383 | 64 10 | 5 600 | 129.663 0.25 | 23.47 0.05 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 3 115.27 ): 91.8% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 3 393.54 СП ( 1 499.94 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 3 393.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ФССЦ 1011875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т | -0.141542 | 11 200 0 | 0 0 | 11 200 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=3.4736 | -5 507 | 0 | 0 0 | -5 506.67 | 0 0 | 0 0 |
| 101 | ФССЦ 1013741 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм т | 0.1415 | 10 484 0 | 0 0 | 10 484 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=3.9933 | 5 924 | 0 | 0 0 | 5 923.98 | 0 0 | 0 0 |
| 102 | ФСНБ 12-01-011-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Устройство колпаков над шахтами в два канала 1 колпак | 1 | 446.817 18.929 | 1.088 0 | 426.8 | 12.28.Ф Устройство колпаков над шахтами Кзп=16.9 Кэм=11.84 Кзпм=16.9 Кмт=3.48 | 1 818 | 320 | 13 0 | 1 485.26 | 2.22 0 | 2.22 0 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 293.67 ): 91.8% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 319.9 СП ( 141.4 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 319.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  | 19 681 | 5 390 | 670 134 | 13 620.86 |  | 37.7 0.59 |
| Накладные по работам от ФОТ (по позициям 95 (ФСНБ 08) - 93.33% (122%*0.85*0.9) (от 1495.23); 96 (ФСНБ 10) - 90.27% (118%*0.85*0.9) (от 191.19); 97 (ФСНБ 26) - 76.5% (100%*0.85*0.9) (от 123.87); 99,102 (ФСНБ 12) - 91.8% (120%*0.85*0.9) (от 3713.44)) |  | 5 072 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 24 753 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль по работам от ФОТ (по позициям 95 - 54.4% (80%*0.8*0.85) (от 1495.23); 96 - 42.84% (63%*0.8*0.85) (от 191.19); 97 - 47.6% (70%*0.8*0.85) (от 123.87); 99,102 - 44.2% (65%*0.8*0.85) (от 3713.44)) |  | 2 596 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 27 348 |  |  |  |  |  |
| Молниезащита |
| 103 | ФСНБм 08-02-472-08 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм 268/100 100 м | 2.68 | 582.816 217.281 | 64.525 1.863 | 301.01 | 55.350.Ф Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям Кзп=16.9 Кэм=8.51 Кзпм=16.9 Кмт=3.52 | 14 152 | 9 841 | 1 472 84 | 2 839.61 | 23.115 0.14 | 61.95 0.38 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 7 213.32 ): 72.675% (95%*0.85*0.9) от ФОТ= 9 925.45 СП ( 4 387.05 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 9 925.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ФССЦ 1011627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм т | -0.1072 | 5 763 0 | 0 0 | 5 763 | 55.350.Ф Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=5.0347 | -3 110 | 0 | 0 0 | -3 110.38 | 0 0 | 0 0 |
| 105 | ФССЦ 1011613 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм т | 0.1059 | 5 230.01 0 | 0 0 | 5 230.01 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=4.9968 | 2 768 | 0 | 0 0 | 2 767.52 | 0 0 | 0 0 |
| 106 | ФСНБм 08-02-471-04 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм 10 шт. | 0.4 | 179.617 89.62 | 64.538 2.363 | 25.46 | 55.347.Ф Заземлители Кзп=16.9 Кэм=8.89 Кзпм=16.9 Кмт=3.6 | 872 | 606 | 230 16 | 36.66 | 9.534 0.18 | 3.81 0.07 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 451.9 ): 72.675% (95%*0.85*0.9) от ФОТ= 621.8 СП ( 274.84 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 621.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ФССЦ 1011614 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм т | 0.0316 | 5 230.01 0 | 0 0 | 5 230.01 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=4.8646 | 804 | 0 | 0 0 | 803.96 | 0 0 | 0 0 |
| 108 | ФСНБм 08-02-472-07 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 100 м | 0.052 | 440.161 230.253 | 103.338 4.225 | 106.57 | 55.350.Ф Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям Кзп=16.9 Кэм=8.51 Кзпм=16.9 Кмт=3.52 | 268 | 202 | 46 4 | 19.51 | 24.495 0.31 | 1.27 0.02 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 149.76 ): 72.675% (95%*0.85*0.9) от ФОТ= 206.06 СП ( 91.08 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 206.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | ФССЦ 1011627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм т | 0.00812 | 5 763 0 | 0 0 | 5 763 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=5.0347 | 236 | 0 | 0 0 | 235.6 | 0 0 | 0 0 |
| 110 | ФСНБм 08-02-472-08 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм (наружный контур) 100 м | 1.33 | 541.57 188.94 | 51.62 1.49 | 301.01 | 55.350.Ф Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям Кзп=16.9 Кэм=8.51 Кзпм=16.9 Кмт=3.52 | 6 240 | 4 247 | 584 33 | 1 409.21 | 20.1 0.11 | 26.73 0.15 |
|  |  | НР ( 3 110.7 ): 72.675% (95%*0.85*0.9) от ФОТ= 4 280.29 СП ( 1 891.89 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 4 280.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | ФССЦ 1011627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм т | -0.0532 | 5 763 0 | 0 0 | 5 763 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=5.0347 | -1 544 | 0 | 0 0 | -1 543.58 | 0 0 | 0 0 |
| 112 | ФССЦ 1011614 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм т | 0.2104 | 5 230.01 0 | 0 0 | 5 230.01 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=4.8646 | 5 353 | 0 | 0 0 | 5 352.96 | 0 0 | 0 0 |
| 113 | ФСНБм 08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм 10 шт. | 0.4 | 155.02 77.93 | 51.63 1.89 | 25.46 | 55.347.Ф Заземлители Кзп=16.9 Кэм=8.89 Кзпм=16.9 Кмт=3.6 | 747 | 527 | 184 13 | 36.66 | 8.29 0.14 | 3.32 0.06 |
|  |  | НР ( 392.15 ): 72.675% (95%*0.85*0.9) от ФОТ= 539.59 СП ( 238.5 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 539.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | ФССЦ 1011614 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм т | 0.0158 | 5 230.01 0 | 0 0 | 5 230.01 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=4.8646 | 402 | 0 | 0 0 | 401.98 | 0 0 | 0 0 |
| 115 | ФЕРп 01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя 1 измерение | 1 | 15.62 15.62 | 0 0 | 0 | 1ПНРФ ПНР - все сборники Кзп=16.9 Кэм=0 Кзпм=16.9 Кмт=0 | 264 | 264 | 0 0 | 0 | 1.22 0 | 1.22 0 |
|  |  | НР ( 131.26 ): 49.725% (65%*0.85*0.9) от ФОТ= 263.98 СП ( 71.8 ): 27.2% (40%*0.8*0.85) от ФОТ= 263.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  | 27 451 | 15 687 | 2 515 150 | 9 249.71 |  | 98.3 0.68 |
| Накладные по работам от ФОТ (по позициям 103,106,108,110,113 (ФСНБм 08) - 72.675% (95%*0.85*0.9) (от 15573.19); 115 (ФЕРп 01) - 49.725% (65%*0.85*0.9) (от 263.98)) |  | 11 449 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 38 900 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль по работам от ФОТ (по позициям 103,106,108,110,113 - 44.2% (65%*0.8*0.85) (от 15573.19); 115 - 27.2% (40%*0.8*0.85) (от 263.98)) |  | 6 955 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 45 855 |  |  |  |  |  |
| Устройство лесов |
| 116 | ФСНБ 08-07-001-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки (для ремонта карниза) 100 м2 | 12.411 | 713.492 431.227 | 7.625 0 | 274.64 | 8.43.Ф Установка и разборка инвентарных лесов Кзп=16.9 Кэм=11.82 Кзпм=16.9 Кмт=12.5 | 134 174 | 90 448 | 1 119 0 | 42 606.96 | 49.91 0 | 619.43 0 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 84 415.21 ): 93.33% (122%*0.85*0.9) от ФОТ= 90 448.1 СП ( 49 203.77 ): 54.4% (80%*0.8*0.85) от ФОТ= 90 448.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  | 134 174 | 90 448 | 1 119 0 | 42 606.96 |  | 619.43 0 |
| Накладные по работам от ФОТ 93.33% (122%*0.85*0.9) (от 90448.1) |  | 84 415 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 218 589 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль по работам от ФОТ 54.4% (80%*0.8*0.85) (от 90448.1) |  | 49 204 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 267 793 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО (прямые затраты) по: Демонтажные работы |  | 2 700 742 | 722 078 | 193 049 19 115 | 1 785 614.74 |  | 4 827.04 93.45 |
| Накладные по работам от ФОТ |  | 621 315 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 3 322 057 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль по работам от ФОТ |  | 341 707 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 3 663 764 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО (прямые затраты) по смете |  | 2 700 742 | 722 078 | 193 049 19 115 | 1 785 614.74 |  | 4 827.04 93.45 |
| Накладные по работам от ФОТ (по позициям 1,5 (ФСНБ 46) - 84.15% (110%*0.85*0.9) (от 55059.55); 2,24-25,29-30,32-33,58,63,66-67,70,74,91,94,99,102 (ФСНБ 12,ФССЦ 121011,ФЕР 12) - 91.8% (120%*0.85*0.9) (от 281627.36); 3-4,6-7,10,21,35,43-44,47,51,81 (ФСНБр 58) - 70.55% (83%*0.85) (от 120060.02); 13,40,62,77,79 (ФСНБ 09,ФСНБ 13) - 68.85% (90%*0.85*0.9) (от 8633.36); 14 (ФСНБр 65) - 62.9% (74%*0.85) (от 232.03); 15-16 (ФСНБр 69) - 66.3% (78%*0.85) (от 21198.49); 20,87,95,116 (ФСНБ 08) - 93.33% (122%*0.85*0.9) (от 118035.84); 38-39,42,54,57,88,96 (ФСНБ 10) - 90.27% (118%*0.85*0.9) (от 90782.68); 80,89,97 (ФСНБ 26) - 76.5% (100%*0.85*0.9) (от 10510.52); 103,106,108,110,113 (ФСНБм 08) - 72.675% (95%*0.85*0.9) (от 15573.19); 115 (ФЕРп 01) - 49.725% (65%*0.85*0.9) (от 263.98)) |  | 621 315 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 3 322 057 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль по работам от ФОТ (по позициям 1,5,79-80,89,97 - 47.6% (70%*0.8*0.85) (от 65914.73); 2,24-25,29-30,32-33,58,63,66-67,70,74,91,94,99,102,103,106,108,110,113 - 44.2% (65%*0.8*0.85) (от 297200.55); 3-4,6-7,10,21,35,43-44,47,51,81 - 52% (65%*0.8) (от 120060.02); 13,40,62,77 - 57.8% (85%*0.8*0.85) (от 8288.7); 14-16 - 40% (50%*0.8) (от 21430.52); 20,87,95,116 - 54.4% (80%*0.8*0.85) (от 118035.84); 38-39,42,54,57,88,96 - 42.84% (63%*0.8*0.85) (от 90782.68); 115 - 27.2% (40%*0.8*0.85) (от 263.98)) |  | 341 707 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 3 663 764 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |  | 3 528 771 |  |  |  |  |  |
| МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  | 55 439 |  |  |  |  |  |
| ПРОЧИХ ЗАТРАТ |  | 79 554 |  |  |  |  |  |

Составил ___________________                                                                                                 Проверил ___________________