Приложение 1

к договору от _______ № ______

Техническое задание

на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества   многоквартирного дома по адресу:

г. Томск, пр. Ленина, д. 235

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области на 2014 – 2043 годы» |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» |
| 3 | Месторасположение объекта. | Томская область, г.Томск , пр. Ленина, д.235 |
| 4 | Цели исполнения результатов работ | 4.1.Приведение инженерных систем многоквартирного дома в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим нормам и правилам. |
| 5 | Стадийность проектирования | Р |
| 6 | Вид строительства | 6.1.Капитальный ремонт многоквартирного дома. |
| 7 | Виды выполняемых работ | 7.1. Выполнить проектную документацию на замену внутридомовых газопроводов и отключающих устройств от крана на вводе в жилой дом до газопотребляющего оборудования. |

| ия8 | Характеристики здания и технико-экономические показатели | 8.1. Многоквартирный дом, 1965 г. постройки, крупно-панельный, 5-ти этажный, 3-х подъездный, Строительный объем 9252 м3, h =14,4м3 |
| --- | --- | --- |
| 9 | Основные требования к проектно-сметной документации | 9.1. Проектную документацию выполнить в виде альбома рабочей документации и альбома сметной документации. 9.2. Альбом рабочей документации должен содержать общие данные, чертежи газопроводов, выполненные на поэтажных планах зданий, объёмы работ по демонтажу существующей системы газопотребления, спецификацию материалов и оборудования. Альбом сметной документации должен содержать локальные сметы на демонтаж системы газопотребления, на монтаж системы газопотребления и газового оборудования. 9.3. Все оборудование, применяемое в проекте должно иметь сертификаты Госстандарта и разрешение на применение. 9.4. До выполнения рабочих чертежей размещение газопровода и отключающих устройств согласовать с Заказчиком. Проектную документацию согласовать с ООО «Газпром газораспределение Томск». |
| 10 | Состав и содержание рабочей документации | 10.1. Обмерные работы. 10.2. Рабочая документация: - общие данные - планы этажей - аксонометрические схемы газопроводов. - узлы (в случае необходимости) -спецификация материалов и оборудования - ведомость демонтажных работ 10.2.1. Рабочая документация предоставляется одним альбомом. - капитальный ремонт системы газопотребления многоквартирного дома 10.3. Сметная документация предоставляется одним альбомом. 10.3.1. Сметные расчеты выполнить базисно-индексным методом на основании ФСНБ в текущем уровне цен на момент предоставления проектно-сметной документации. В сметном расчете предусмотреть непридвиденные расходы 2%. В сводном сметном расчете предусмотреть осуществление строительного контроля в размере 2,14%. |
| 11 | Требование к Подрядчику. | 11.1. Провести сбор дополнительных данных, необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав исходных данных, предоставленных Заказчиком. Выполнить обмерные работы, определить инженерно-техническое состояние существующего здания в объеме, необходимом для проектирования. Объем проектно-сметной документации должен соответствовать действующим нормам и правилам и быть достаточным для выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в эксплуатацию. 11.2. Наличие Свидетельства о допуске к определённым видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (перечень утверждён Приказом Минрегиона от 30 декабря 2009 г. N 624): п. 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения. п. 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). |
| 12 | Требование к качеству и результатам работ | 12.1.Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемки оценивается полнота и качество выполненных работ. 12.2. Исполнитель обеспечивает участие своих представителей при проверке объектов контролирующими, проверяющими органами как в течении производства работ, так и после приемки объектов. 12.3. В случае замечаний выявленных при проверке достоверности сметной стоимости, при проведении государственной экспертизы рабочей документации, замечаний специалистов РФ КР МКД ТО по ПСД, согласовании изменений ПСД при производстве работ, корректировке ПСД. Проектная организация обязана выполнить работы на безвозмездной основе и в кратчайшие сроки. 12.4. Подрядчик должен передать Заказчику четыре экземпляра рабочей и сметной документации на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе CD или DVD диске. 12.5 Срок предоставления гарантий качества работ не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приема –сдачи работ. |
| 13 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | 13.1 Заказчик в течении 3-х рабочих дней после даты заключения договора передает Подрядчику исходные данные для проектирования (параметры, техпаспорт здания). 13.2. Подрядчик в процессе выполнения работ согласовывает основные этапы (оборудование, ,материалы, схему прокладки трубопроводов). 13.3.До момента окончательной сдачи ПСД предоставить Заказчику комплект документации на бумажном и электронном носителе для ознакомления и передачи на проверку достоверности сметной стоимости. |
| 14 | Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ | 14.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора |
| 15 | Срок выполнения работ | 15.1. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке, согласно договора. |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Генеральный директор __________________Савотин Н.В. | _______________________ |